| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 Watt 16 Ohm 2-Wege Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche für den Deckeneinbau. Bestückt mit 8“ Ferrit Membrane Tieftöner und 1,4“ Neodymiumkalotten Hochtöner. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 16 Ohm-Bypass. Ausgeführt als offenes System ohne Gehäusetopf. Das System besteht aus dem Lautsprecher, dem Einbaugehäuse AD-C800BB und der Frontabdeckung AD-C800RG. Lautsprecherfront besteht aus weißem UV-beständigem Polymer. Eine integrierte Öse zur Befestigung eines Sicherungsseils ist an der Rückseite montiert. Verkabelung kann vorinstalliert werden. Zugentlastete, feuergeschützte steckbare Anschlüsse mit Durchschleifoption zu weiteren Lautsprechersystemen. Ein Drehschalter für die Leistungsanpassung ist von der Lautsprecherfront aus bedienbar. Zertifiziert nach UL 1480 und UL 2043. Technische Daten: Komponenten: 8“ Tieftöner, 1,4“ Hochtöner Übertragungsbereich: 61 Hz - 18 kHz (-6 dB) 52 Hz - 18 KHz (-10 dB) Belastbarkeit: 200 W (16 Ohm) Empfindlichkeit: 91 dB SPL (1W/1m) Abstrahlbereich: 90° koaxial Max. Dauerschallpegel: 114 dB SPL Max. Schallpegel: 120 dB SPL Nominelle Impedanz: 16 Ohm (Übertrager Bypass) Übertrager: 70 V: 100W, 50W, 25W, 12,5W 100 V: 100W, 50W, 25W Anschluss: Schraubklemme Abmessungen: 379 mm Durchmesser 284 mm Einbautiefe 305 mm Deckenausschnitt Gewicht: 7,9 kg Farbe UKFD: weiß (RAL 9010) Fabr.: QSC Typ: AD-C820 SYSTEM |  |  |