Ausschreibungstext 	EXT-DP-144

Verteilverstärker 1:4 (Splitter, DA) für digitale Computergrafik

Verteilverstärker  für die Verteilung digitaler Computer-Grafiksignale nach VESA Standard (DisplayPort 1.1, 4 Leitungen á 2,7 GHz, PC & Mac) von einer Quelle auf vier Senken.

Maximale Auflösung mind. 2.560 x 1.600 @ 60 Hz (WQXGA), die Farbräume RGB und YCbCr müssen unterstützt werden, ebenso linear PCM Audio bis zu 7.1 Kanäle.

Unterstützt den auxiliary-Kanal, ist also EDID-kompatibel.

Externes oder internes EDID-Management, umschaltbar per Schalter.

Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, im Rack montierbar mit Zubehör.

Blaue LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Blaue LED zur Anzeige einer Eingangsquelle.

EDID-Reset-Taster.

Vier blaue LEDs zur Anzeige angeschlossener Senken.

Video-Eingang: DisplayPort

4 Video-Ausgänge: DisplayPort

Technische Spezifikationen:

Pixel Clock: mindestens 300 MHz

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 10,8 GHz

Unterstützte Farbtiefe: mindestens 16 bit

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 274 mm x 32 mm x 134 mm

Geforderter Lieferumfang:

Verteilverstärker wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 15 Watt

Video-Anschlusskabel DisplayPort, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DP-144