Ausschreibungstext 	EXT-DVI-141DLBP

Leitungsverstärker (Booster) für digitale Computergrafik

Leitungsverstärker für die Übertragung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Dual-Link) bis zu 60 Meter mit professionellen DVI-D-Kupferkabel bzw. für die Korrektur von verminderter Signalqualität durch zu lange Kabel.

Maximale Auflösung mind. 3.840 x 2.400 (WQUXGA) bzw. 1080p (Full-HD).

Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

Kabellängen-Anpassung durch DIP-Schalter und Regler.

Ausführung im Metallgehäuse.

Rote LED als Anzeige der Spannungsversorgung.

Video-Eingang: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

Video-Ausgang: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 2 x 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 51 mm x 26 mm x 51 mm

Geforderter Lieferumfang:

Leitungsverstärker wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 5 Watt

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-141DLBP